## Slide 1
Kollisionsgefahr im Windenstart

## Slide 2: Schießstand

## Slide 3: Schwimmbad - Sprungturm

## Slide 4: Flugplatz - Windenstart

## Slide 5
9.4.2015 16:51 Local time
Start
Winde
Ka8 ca. 250-300m GND
ASK 21 doppelsitzig an der Winde startklar

## Slide 6
Sicherer Flugweg der Ka8
Start
Winde

## Slide 7: Kollisionsgefahr im Windenstart
Situation für das startende Segelflugzeug
Vor dem Start: Eingeschränkte Himmelssicht durch Tallage, vom Cockpit und auch vom Startwagen aus
Starthelfer: evtl. Anfänger, kein Luftraumcheck
Richtung und Geschwindigkeit im Start sind weitgehend festgelegt
im Start keine horizontale Sicht nach vorne, links/rechts 60°
keine Sicht für den/die Piloten nach hinten-oben
Bei plötzlich einfliegendem Verkehr ist Reaktionskette Startleiter-Telefon-Windenfahrer-“Gas raus“ oder Funkwarnung zu langsam

## Slide 8
?

## Slide 9
Schutzzone Windenstart – Platz nicht unter 600m GND überfliegen

## Slide 10: Gefahrenabwehr !
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit
Starthelfer: Rundumblick wichtig-Arm erst hoch, wenn Anflug und Luftraum frei ist
Startleiter: Luftraumcheck schon vor dem Fertigmelden per Funk
Pilot: Checklistenpunkt: „Startstrecke und Luftraum frei“ wie alle Punkte gründlich prüfen
Funkmeldung Pilot: „Wipperfürth <Kennzeichen> an der Winde startklar“
Startleiter prüft die Schleppstrecke, Luftraum und Anflug
Telefonmeldung: „<Muster> ein/doppelsitzig am Hallen/Waldseil startklar, Schleppstrecke und Luftraum sind frei. Seil anziehen!“

## Slide 11: Flugplatznaher Luftverkehr
Gefahrenabwehr für Segel- UND Motorflug
Intensive Luftraumbeobachtung
Von erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Platzrunde ausgehen
Blick langsam schweifen lassen, andere Flugzeuge unter dem Horizont sind je nach Licht und Position sehr schwer erkennbar
den direkten Flugplatzbereich meiden, Überflug nicht unter 600m GND
Segelflug: keinesfalls über den Platz sondern zur Not über die Startstelle
Motorflug: Ziellandeübung mind. In 3000 ft MSL beginnen, schon beim Steigflug Platzrundenverkehr Segelflug beobachten
Beim Überlandflug direktes Überfliegen von Flugplätzen unbedingt vermeiden (Windenbetrieb, Fallschirmspringer)
Vorsicht: Gleitschirmfliegerstarts in der Nordplatzrunde !!!

## Slide 12
Schutzzone Windenstart – Platz nicht unter 600m GND überfliegen

## Slide 13
Sicherheit durch Kommunikation !
Windenstart (Pilot-Funk): „Wipperfürth, D-90 an der Winde startklar“
Startwagen (Funk) ggfs. Motorflugzeug am Rollhalt informieren: „CG wir machen einen Windenstart“ oder „ CG, der Windenstart wartet“
Startwagen (Funk) ggfs. Segelflugzeuge in Windenstartnähe informieren „91 wir machen einen Windenstart“
Startwagen (Telefon) : „ASK21 doppelsitzig am Hallen/Waldseil startklar, Schleppstrecke und Luftraum frei, Seil anziehen“

## Slide 14
Sicherheit durch Kommunikation !
Segelflugzeug vor der Landung
„Wipperfürth D-90 Position 28/10“
Oder
„Wipperfürth D-54 Position, lange Landung auf der 10“
Info für den Motorflieger: in 15-25s ist das Segelflugzeug im kurzen Queranflug

## Slide 15
Beinahekollision im Motoranflug

## Slide 16
6.3.2015 14:18 UTC

## Slide 17: Motorflugplatzrunde
Kollisionsgefahr durch unterschiedliche Flugwege
Intensive Luftraumbeobachtung
Von erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Platzrunde ausgehen
Blick langsam schweifen lassen, andere Flugzeuge unter dem Horizont sind je nach Licht und Position sehr schwer erkennbar
Funkverkehr verfolgen, bei jeder Meldung sich vorstellen: „Wo ist der jetzt?“
Klare Meldungen absetzen z.B. „drehe in Queranflug zur 28“, „im kurzen Endanflug“, „<Kennz> in Sicht“, „Nummer 2 hinter <Muster>“

## Slide 18: Sonstige Vorkommnisse / Hinweise
Near Miss in der Segelflugplatzrunde (wahrscheinlich Blendung oder Instrumente fixiert)
C42 Schlepperprobung läuft, bisher gute Ergebnisse Schleppzug ist insgesamt empfindlicher als mit E-Klasse
Sauberes Dahinterbleiben ist unbedingt erforderlich
Eigenes Schleppseil im Schrank mit anderer Sollbruchstelle
Doppelsitzerschlepp nur bei guter Gegenwindlage und trockenem Platz möglich
Hinweis Flugtage: Wirbelschleppen hinter AN-2 sind sehr gefährlich mindestens 5min Zeitabstand vor eigener Landung